| Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gem. § 14 GefStoffV |  |
| --- | --- |
| Geltungsbereich: Bereichsverantwortlicher: |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| Bohr- und Schneidöle (nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe - KSS) |
| Gefahr für Mensch und Umwelt |
| Achtung | Bei Tätigkeiten mit Bohr- und Schneidölen haben Sie es mit einer Flüssigkeit mit folgenden Gefahren zu tun: Intensiver Hautkontakt zerstört den Säureschutzmantel der Haut und kann Hautreizungen, Infektionen und allergische Reaktionen verursachen KSS gehören zu den wassergefährdenden Flüssigkeiten | Achtung |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Hautschutz-Hautpflege und Hygienemaßnahmen: Vor Arbeitsbeginn Hände mit Hautschutzcreme einreiben; vor Pausen und nach Arbeitsende Hände mit warmem Wasser und Seife reinigen, anschließend Hautschutzcreme auftragen Nicht mit ölverschmutzten Händen durch das Gesicht fahren oder die Augen berühren; Gehörstöpsel nur mit sauberen Händen in die Ohren stecken Beim Umgang mit Schneidölen nicht essen, trinken oder rauchen; geeignete Schutzhandschuhe und bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen Durchnässte Arbeitskleidung sofort wechseln; ggf. Gummischürze tragen Statt Putzlappen Einweg-Papiertücher verwenden Technische Schutzmaßnahmen: Für gute Be- und Entlüftung sorgen; wenn möglich Öl-Dämpfe absaugen Schnittgeschwindigkeit so gering wie möglich halten; übermäßiges Verspritzen und Verdampfen der Bohr- und Schneidöle durch gezielte Lenkung und Regulierung sowie Spritzbleche vermeiden Pflege und Reinigungsanleitungen der Hersteller beachten |
| Verhalten im Gefahrfall |
| Kleine ausgelaufene Flüssigkeitsmengen mit Bindemittel aufnehmen; nicht ins Grundwasser gelangen lassen! Im Brandfall - wenn möglich - Löschversuch mit CO2, Schaum, Pulver unternehmen; kein Wasser verwenden! |
| Erste Hilfe | NOTRUF 112 |
|  | Bei Hautkontakt mit viel kaltem Wasser spülen und mit Seife reinigen Nach Augenkontakt: Mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen; ggf. Facharzt aufsuchen Bei Hautrötungen oder verdächtigen Hautreizungen Vorgesetzten informieren und Arzt aufsuchen. |
| Sachgerechte Entsorgung |
| Flüssigkeitsreste, Abfälle sowie Putzlappen nicht in den Ausguss oder zum Hausmüll geben, sondern in beständigen, gekennzeichneten und verschließbaren Behältern sammeln und nach Abfallrichtlinie über das zentrale Zwischenlager Tel.: 798 - 29392 entsorgen. |